## Slide 1
Az M thermal wififunkciójának használata

## Slide 2
Az MSmartLife app letöltése
Nyissa meg az MSmartLife appot és jelentkezzen be
Az MSmartLife app letöltéséhez szkennelje be ezt a QR-kódot.

## Slide 3
Nyissa meg az MSmartLife appot és jelentkezzen be
Nyissa meg az MSmartLife appot és jelentkezzen be
Koppintson ide
Koppintson ide

## Slide 4
Bejelentkezés az appba
Bejelentkezés
Ha még nem hozott létre MSmartLife fiókot, koppintson a Sign Up (feliratkozás) gombra és hozzon létre egy fiókot. Ha már létrehozta fiókját, jelentkezzen be e-mail címével és jelszavával.

## Slide 5
Koppintson az „Eszköz hozzáadása” gombra
Koppintson az „Add device” (eszköz hozzáadása) gombra a hőszivattyús vízmelegítő hozzáadásához.
Ez az oldal jelenik meg. Koppintson a „Ready” (kész) gombra. Szüksége lesz a wifijelszavára.

## Slide 6
Jelentkezzen be otthoni wifihálózatába
A wifi kiválasztása
Válassza ki otthoni wifihálózatát és adja meg a hálózat jelszavát.

## Slide 7
Jelentkezzen be otthoni wifihálózatába
Válassza ki a központi fűtés vízmelegítőjét.
A kereskedelmi HPWH kiválasztása
Az app automatikusan megkeresi a vezérlőt, ez esetben a KJRH-120F modellt.

## Slide 8
Egyezzen bele és koppintson az OK gombra
Ellenőrizze a művelet befejeződését és koppintson a „Next” (következő) gombra.

## Slide 9
Nyomja meg a vezérlőn a Menu gombot
Indítsa e la vezérlő wifimodulját
A vezetékes vezérlő menüjében hajtsa végre az alábbi beállítást.

## Slide 10
Nyomja meg a vezérlőn a Menu gombot
Indítsa el a vezérlő wifimodulját
Ez az ikon fog villogni.

## Slide 11
Csatlakozás új wifihálózathoz
Amint megkezdődik a kapcsolódás, az app kérni fogja, hogy csatlakozzon telefonjával egy másik wifihálózatra.
Midea_c3_xxxx
Koppintson ide és csatlakozzon telefonjával az új wifihálózatra.

## Slide 12
Befejezés
Menjen vissza az apphoz, mely kis idő múlva végezni fog.
Amikor a fiók összekötése befejeződik, koppintson a „Complete” (kész) gombra.

## Slide 13
Az app gombjainak funkciói
Az app használata
Be/Kikapcsolás
Zónanév beállítása/ Áramfogyasztás beállítása
Módbeállítás
Terminál ikon
Hőmérsékleti görbe beállítása
Nyaralás máshol / Nyaralás itthon mód
Ütemezés
Csendes mód / Szupercsendes mód
ECO mód
MSmartLife app felhasználói felület
Megjegyzés: Szoftverfrissítést követően az app felülete időnként változik és eltérhet az ebben a dokumentumban látható kinézettől.

## Slide 14
Ütemezés funkció - Napi időzítő
Az app használata
Koppintson a Schedule ikonra az ütemezési funkció megnyitásához.
Kétféle ütemezés érhető el, napi és heti.
Koppintson bármelyik ütemezésre a részletes szabályok beállításához.

## Slide 15
Ütemezés funkció - Heti időzítő
Az app használata
Koppintson a Schedule ikonra az ütemezési funkció megnyitásához.
A heti ütemezés szekcióban válassza ki bármelyik napot az aznapi ütemezés beállításához.
Koppintson bármelyik ütemezésre annak beállításainak változtatásához.
Az ütemezésen belül állíthatja be részletesen a szabályokat.

## Slide 16
Csendes mód
Az app használata
Koppintson a Silent ikonra a csendes módba történő belépéshez.
Először kapcsolja be a csendes módot és válasszon a csendes és a szupercsendes módok közül. Ezután megadhatja az időzítőnek, mikor kapcsolja be és ki a csendes módot.
Itt állíthatja be a különböző csendes módok időzítőjét.

## Slide 17
Nyaralás funkció - Nyaralás máshol
Az app használata
Koppintson a Holiday ikonra a ’nyaralás máshol’ módba történő lépéshez.
Először koppintson a Holiday Mode-ra a ’nyaralás máshol’ funkció aktiválásához, majd adja meg a kezdő és befejező dátumot.

## Slide 18
Nyaralás funkció - Nyaralás itthon
Az app használata
Koppintson a Holiday ikonra a ’nyaralás máshol’ módba történő lépéshez.
Először koppintson a Holiday Mode-ra a ’nyaralás máshol’ funkció aktiválásához, majd adja meg a kezdő és befejező dátumot.

## Slide 19
Eco funkció
Az app használata
Koppintson az Eco funkcióra.
Itt adja meg, mikor kapcsoljon be ill. ki időzítetten az Eco funkció.

## Slide 20
Köszönjük!